## Slide 1
组会汇报 · 2026.09—10
OpenRadioss 本机二次开发进展
从源码能编译，推进到用户本构可运行并可后处理
统计区间 2026-09-08 至 2026-10-08 · 9 次提交
本机构建
工程算例
KF LAW99 验证与后处理
计算力学课题组 · OpenRadioss
Notes: 今天汇报 2026 年 9 月 8 日到 10 月 8 日的工作。主线是从源码可以编译，推进到 KF 用户本构可以接入、完成数值验证并产生可后处理结果。需要先说明结论边界：目前建立的是软件接口和数值流程闭环，材料预测能力仍需要实验标定和模型完善。

## Slide 2
本月工作的三阶段进展
01
本机构建
09-09 — 09-17
CMake 排错
Starter / Engine 构建
冒烟与输入兼容检查
双可执行文件可运行
02
工程算例
09-22 — 09-25
鸟撞风挡自然终止
101 帧动画
气囊展开生成 61 帧
实际问题规模运行
03
KF LAW99
09-27 — 09-30
MinGW 本机适配
材料点与单砖验证
动画 / H3D 后处理
数值闭环已建立
重点：已验证软件接口与数值流程；材料预测能力仍待实验标定和模型完善。
Notes: 本月工作分为三个阶段。第一阶段在没有 Visual Studio 的本机上，使用 MinGW gfortran 构建 Starter 和 Engine，并做冒烟与输入兼容检查。第二阶段运行鸟撞风挡和气囊展开两个工程算例，其中鸟撞自然终止并输出 101 帧，气囊此次只生成 61 帧，运行在 A042 处被手工中断。第三阶段完成 KF LAW99 的本机适配、材料点与求解验证，以及动画和结果文件的后处理链路。接下来重点讲第三阶段，同时保留前两阶段的运行状态区别。

## Slide 3
MinGW gfortran 求解器构建
环境约束
本机没有 Visual Studio，使用仓库 MinGW gfortran 工具链
构建排错
CMake 条件比较加引号，
兼容新版变量解析。
Engine
36.4 MB
engine_win64_gf.exe
Starter
23.5 MB
starter_win64_gf.exe
跑通性检查
TWISBEAM smoke · LS-DYNA .k 输入
并配置 VS Code 调试启动
构建于 2026-09-15；`_gf` 表示 gfortran 版本。
Notes: 本机没有 Visual Studio，因此使用仓库提供的 MinGW gfortran 工具链。构建过程中修正了 CMake 条件比较的变量引用方式，使其兼容新版 CMake 解析。最终生成 Engine 和 Starter 两个可执行文件，大小分别为 36.4 MB 和 23.5 MB。通过 TWISBEAM 冒烟测试和 LS-DYNA 的 .k 输入检查确认基本运行链路可用，并配置了 VS Code 调试启动。文件名中的 gf 标识 gfortran 构建版本，构建时间为 9 月 15 日。

## Slide 4
工程算例运行记录
Bird Strike · 鸟撞风挡
官方 Example 49 · SPH 鸟体 + 风挡壳体
Starter
0 ERROR(S)
Engine
NORMAL TERMINATION
16,634
cycles
3,042 s
101
帧动画 · 266 MB
Airbag Deployment · 气囊展开
LS-DYNA 格式输入卡 · 420 KB
输出动画
61 帧
此次未自然终止
日志到 A042 时由 CTRL-C 手工中断
两类算例证明求解器可处理工程输入；完成状态按各自运行日志区分。
Notes: 鸟撞风挡算例使用官方 Example 49，Starter 报告零错误，Engine 正常终止，共运行 16,634 个循环，耗时 3,042 秒，内存约 266 MB，并输出 101 帧动画。气囊展开算例读取 LS-DYNA 格式输入卡，产生了 61 帧动画，但这次运行并未自然结束；日志写到 A042 时由人工按下 CTRL-C 中断。两者分别证明了实际工程输入的处理能力和当前运行产物，不能把气囊结果描述为完整求解。

## Slide 5
KF LAW99 动态用户本构接入
材料卡
/MAT/USER02
IUSER = 2
求解器映射
ILAW = 99
LAW99 入口
动态用户库
KF 模型
25 参数 · 8 状态变量
从开发机迁移到本机 MinGW gfortran
原环境
MSVC / VS2022
本机
MinGW-w64 / gfortran
改动范围小：无需重编译求解器，也无需改项目源码或测试卡。
Notes: KF 模型通过动态用户库接入，材料卡使用 /MAT/USER02，求解器内部映射到 ILAW 等于 99，再调用用户本构。模型包含 25 个参数和 8 个状态变量。本次迁移是从 MSVC 与 Visual Studio 2022 开发环境转到本机 MinGW gfortran。检查求解器后确认已有动态用户库支持，DLL 文件名保持一致，用户库源码为纯 C，因此不需要重新编译求解器，也没有改动项目源码或测试卡。这样把适配范围收敛在本机编译和运行环境。

## Slide 6
本机适配与自动化运行流程
构建 DLL
Ninja + MinGW
材料点验证
8 项检查
Starter / Engine
单砖与多单元
结果转换
A 动画 / T01 CSV
适配要点
运行时镜像用硬链接复用 GF 求解器与配置，提供兼容文件名。
`libgcc_s_seh-1.dll` 与用户库同目录，满足 Python ctypes 加载。
脚本自动检查工具链与转换器路径；编译或验证失败即停止。
Notes: 本机脚本把用户库构建、八项材料点验证、Starter 与 Engine 求解，以及结果转换连成一个自动流程。它覆盖单砖和多单元模型，并将动画和 T01 数据输出到可检查的位置。实现中有两处环境约束值得记住：编译使用 Ninja，以避开含中文路径时 mingw32-make 的编码问题；Python ctypes 加载用户库时，libgcc_s_seh-1.dll 需要与用户库 DLL 放在同一目录。脚本会预先检查工具链和转换器，任一编译或验证步骤失败就停止，避免留下看似成功的不完整结果。

## Slide 7
材料点与单砖验证结果
DLL 材料点矩阵
8 / 8
检查全部 PASS
静水压缩 · 单轴压缩 / 拉伸
简单剪切 · 客观性
应变率效应 · 冲击率扫描
大静水压缩
P-alpha 压力误差 = 0
OpenRadioss 单砖求解
Starter · 0 ERROR(S)
Engine · NORMAL TERMINATION
8 cycles · T01 CSV 4 × 55
Step 11 自动门：4 PASS / 3 NOT_CERTIFIED
未认证项依赖实验、冲击基准或正则化证据。
这里验证的是接口和数值闭环
并不等于实验标定，也不等于复杂冲击算例验证。
Notes: DLL 材料点矩阵八项检查全部通过，覆盖静水压缩、大静水压缩、单轴压缩和拉伸、简单剪切、客观性、应变率效应与冲击率扫描。P-alpha 状态方程的一致性检查中，最大压力相对误差为零。OpenRadioss 单砖求解的 Starter 零错误，Engine 正常终止，运行八个循环并输出四乘五十五的 T01 CSV。Step 11 汇总为四项 PASS、三项 NOT_CERTIFIED。这里得到的证据支持接口和数值闭环已经跑通，但不等于实验标定，也不等于复杂冲击问题已验证。

## Slide 8
Step 11 清单的认证边界
4 项 PASS
DLL 材料点矩阵
P-alpha EOS 一致性
材料点步长敏感性
OpenRadioss 单砖 smoke 与 T01
3 项 NOT_CERTIFIED
率效应标定
需 SHPB 等动态实验数据
冲击基准
需试验数据或对照 FE 案例
网格客观性
损伤缺少特征长度 / 断裂能正则化
NOT_CERTIFIED 是预期的证据缺口，不是本机迁移失败。
Notes: 四项通过项分别是 DLL 材料点矩阵、P-alpha 状态方程一致性、材料点步长敏感性，以及单砖求解和 T01 完整性。三项 NOT_CERTIFIED 分别对应率效应标定、冲击基准和网格客观性。它们各有明确的证据缺口：率效应需要 SHPB 等动态实验数据，冲击基准需要试验或对照有限元案例，损伤模型则缺少特征长度或断裂能正则化。因此这三项未认证是当前预期的研究边界，不是本机适配失败。

## Slide 9
动画与 H3D 后处理兼容性
RADIOSS A 动画
HyperWorks 14 注册 A 文件读取器
A001—A008：示例共 8 帧
当前可查看位移、坐标、
应力 / 应变与等效塑性应变
本机可用路径
H3D 结果
当前 writer 输出 H3D v24
HyperWorks 14 reader 无法读取
较新 HyperWorks 才能查看 KF UVAR
损伤、孔隙率、压力等内部变量
版本限制，不是求解失败
可后处理算例
KF 单砖 · J2 基线 · KF 多单元轴压
RADIOSS 动画支持当前环境；H3D 保留为新版本查看能力。
Notes: 当前 HyperWorks 14 可以通过注册的 RADIOSS A 文件读取器打开动画结果，例如八帧示例，并查看位移、坐标、应力应变和等效塑性应变。H3D 路径受版本限制：本机 writer 输出 v24，HyperWorks 14 的 reader 无法读取；较新版本才可以查看 KF 用户变量，包括损伤、孔隙率和压力。现阶段已有 KF 单砖、J2 基线和 KF 多单元轴压三套可后处理算例。实际可用路径是 RADIOSS 动画，H3D 则保留给新版本环境。

## Slide 10
KF 多单元单轴压缩算例
160 单元 · 275 节点 · 75 cycles · 10 帧 · 数据：summary.md §15.4
-75
-50
-25
0
0.05
0.25
0.45
0.65
0.85
t = 4.04e-4 s
t = 1.80e-3 s
x 位置
SX (10^6 Pa)
t=1.02e-3 s：x=0.05/0.15/0.45/0.65 的 SX 为 -2.46/-2.83/-3.59/-3.22 ×10⁷ Pa。
Notes: 为了观察空间分布，将原有单砖模型扩展为十乘四乘四，共一百六十个单元和二百七十五个节点。Engine 正常终止，运行七十五个循环并输出十帧。早期时刻在 x 等于零点九五处的轴向应力只有负二点九五乘十的五次方帕，反映压缩波尚未传到固定端；末期沿程应力形成明显梯度，加载端为负四点七九乘十的七次方帕，固定端为负七点零一乘十的七次方帕。中间时刻只展示已有的四个采样位置，不推算缺失位置。应力数量级与弹性估算五点五九乘十的七次方帕接近，塑性应变全程为零，说明这段加载仍处在弹性范围。

## Slide 11
当前能力与未验证事项
已建立的工程闭环
本机 Starter / Engine 可运行
动态用户库接入与材料点测试
单砖求解、T01 与动画输出
多单元模型应力分布可查看
证明接口与数值流程可用
仍需补充的科学证据
示例参数尚未用实验标定
损伤模型无网格正则化
尚无复杂冲击基准验证
不是完整有限应变框架
不能据此声称材料可预测
当前结果验证软件和数值闭环，真实材料能力仍待证据支持。
Notes: 目前已经建立的能力包括本机求解器运行、动态用户库接入、材料点测试、单砖求解与 T01 和动画输出，以及多单元应力分布查看。尚未建立的科学证据包括真实材料参数标定、损伤模型网格正则化和复杂冲击基准验证；当前实现也不是完整的有限应变框架。因此，现有结果证明软件和数值流程可用，不能据此声称材料模型已经具备真实材料预测能力。

## Slide 12
下一阶段工作安排
1
实验参数标定
静态压缩 / 拉伸 / 三轴与 SHPB 数据 → 确认模型参数
2
损伤正则化与网格客观性
引入特征长度或断裂能，再用多网格结果检查软化响应。
3
按研究需求扩展与维护
评估有限应变、H3D UVAR 查看条件，补充构建门并提交工作区改动。
数值闭环已建立；下一步验证模型是否代表真实材料。
Notes: 下一阶段优先取得静态压缩、拉伸、三轴压缩和 SHPB 等实验数据，用于确认模型参数。第二项是加入特征长度或断裂能正则化，再通过多网格结果检查软化响应的网格客观性。之后按研究需求评估有限应变框架和 H3D 用户变量查看条件，并补充本机脚本的构建门、提交当前工作区改动。当前数值闭环已经建立，接下来的关键问题是模型能否代表真实材料。