## Slide 1
OpenRadioss 本机二次开发进展
从源码能编译，推进到用户本构可运行并可后处理
统计区间 2026-09-08 至 2026-10-08 · 9 次提交
本机构建
工程算例
KF LAW99 验证与后处理
计算力学课题组 · OpenRadioss
Notes: 今天汇报 2026 年 9 月 8 日到 10 月 8 日的工作。主线是从源码可以编译，推进到 KF 用户本构可以接入、完成数值验证并产生可后处理结果。需要先说明结论边界：目前建立的是软件接口和数值流程闭环，材料预测能力仍需要实验标定和模型完善。

## Slide 2
本月工作的三阶段进展
01
本机构建
09-09 — 09-17
CMake 排错
Starter / Engine 构建
冒烟与输入兼容检查
双可执行文件可运行
02
工程算例
09-22 — 09-25
Bird Strike
Airbag Deployment
KF 、J2模型
实际问题规模运行
03
后处理及GUI
09-27 — 09-30
MinGW 本机适配
Python GUI
动画 / H3D 后处理
数值闭环已建立
重点：已验证软件接口与数值流程；材料预测能力仍待实验标定和模型完善。
气囊展开生成 61 帧
Notes: 本月工作分为三个阶段。第一阶段在没有 Visual Studio 的本机上，使用 MinGW gfortran 构建 Starter 和 Engine，并做冒烟与输入兼容检查。第二阶段运行鸟撞风挡和气囊展开两个工程算例，其中鸟撞自然终止并输出 101 帧，气囊此次只生成 61 帧，运行在 A042 处被手工中断。第三阶段完成 KF LAW99 的本机适配、材料点与求解验证，以及动画和结果文件的后处理链路。接下来重点讲第三阶段，同时保留前两阶段的运行状态区别。

## Slide 3
MinGW gfortran 求解器构建
环境约束
本机没有 Visual Studio，使用仓库 MinGW gfortran 工具链
构建排错
CMake 条件比较加引号，
兼容新版变量解析。
Engine
36.4 MB
engine_win64_gf.exe
Starter
23.5 MB
starter_win64_gf.exe
跑通性检查
TWISBEAM smoke · LS-DYNA .k 输入
并配置 VS Code 调试启动
构建于 2026-09-15；`_gf` 表示 gfortran 版本。
Notes: 本机没有 Visual Studio，因此使用仓库提供的 MinGW gfortran 工具链。构建过程中修正了 CMake 条件比较的变量引用方式，使其兼容新版 CMake 解析。最终生成 Engine 和 Starter 两个可执行文件，大小分别为 36.4 MB 和 23.5 MB。通过 TWISBEAM 冒烟测试和 LS-DYNA 的 .k 输入检查确认基本运行链路可用，并配置了 VS Code 调试启动。文件名中的 gf 标识 gfortran 构建版本，构建时间为 9 月 15 日。

## Slide 4
工程算例运行记录
Bird Strike · 鸟撞风挡
官方 Example 49 · SPH 鸟体 + 风挡壳体
Starter
0 ERROR(S)
Engine
NORMAL TERMINATION
16,634
cycles
3,042 s
101
帧动画 · 266 MB
Airbag Deployment · 气囊展开
LS-DYNA 格式输入卡 · 420 KB
输出动画
61 帧
此次未自然终止
日志到 A042 时由 CTRL-C 手工中断
两类算例证明求解器可处理工程输入；完成状态按各自运行日志区分。
Notes: 鸟撞风挡算例使用官方 Example 49，Starter 报告零错误，Engine 正常终止，共运行 16,634 个循环，耗时 3,042 秒，内存约 266 MB，并输出 101 帧动画。气囊展开算例读取 LS-DYNA 格式输入卡，产生了 61 帧动画，但这次运行并未自然结束；日志写到 A042 时由人工按下 CTRL-C 中断。两者分别证明了实际工程输入的处理能力和当前运行产物，不能把气囊结果描述为完整求解。

## Slide 5
KF 、J2模型
材料卡
/MAT/USER02
IUSER = 2
求解器映射
ILAW = 99
LAW99 入口
动态用户库
KF 模型
25 参数 · 8 状态变量
从开发机迁移到本机 MinGW gfortran
原环境
MSVC / VS2022
本机
MinGW-w64 / gfortran
改动范围小：无需重编译求解器，也无需改项目源码或测试卡。
Notes: KF 模型通过动态用户库接入，材料卡使用 /MAT/USER02，求解器内部映射到 ILAW 等于 99，再调用用户本构。模型包含 25 个参数和 8 个状态变量。本次迁移是从 MSVC 与 Visual Studio 2022 开发环境转到本机 MinGW gfortran。检查求解器后确认已有动态用户库支持，DLL 文件名保持一致，用户库源码为纯 C，因此不需要重新编译求解器，也没有改动项目源码或测试卡。这样把适配范围收敛在本机编译和运行环境。

## Slide 6
本机适配与自动化运行流程
构建 DLL
Ninja + MinGW
材料点验证
8 项检查
Starter / Engine
单砖与多单元
结果转换
A 动画 / T01 CSV
适配要点
运行时镜像用硬链接复用 GF 求解器与配置，提供兼容文件名。
`libgcc_s_seh-1.dll` 与用户库同目录，满足 Python ctypes 加载。
脚本自动检查工具链与转换器路径；编译或验证失败即停止。
Notes: 本机脚本把用户库构建、八项材料点验证、Starter 与 Engine 求解，以及结果转换连成一个自动流程。它覆盖单砖和多单元模型，并将动画和 T01 数据输出到可检查的位置。实现中有两处环境约束值得记住：编译使用 Ninja，以避开含中文路径时 mingw32-make 的编码问题；Python ctypes 加载用户库时，libgcc_s_seh-1.dll 需要与用户库 DLL 放在同一目录。脚本会预先检查工具链和转换器，任一编译或验证步骤失败就停止，避免留下看似成功的不完整结果。

## Slide 7
Python GUI 与应力后处理
Python / Tk 图形界面
选择 .rad / .k / .inp 算例
设置线程数与 MPI 进程
提交任务 · 查看与管理队列
动画转 VTK · 时程转 CSV
求解与结果转换入口
应力分析与云图
HyperView 读取 RADIOSS A 动画
Stress 张量：SX / SY / SZ 等
Von Mises · Plastic Strain
多单元结果可见空间应力梯度
支持应力分布分析与云图查看
结果链路
Python GUI 提交求解 → A 动画 / 时程转换 → HyperView 分析
H3D v24 在 HW14 下不可读；较新 HyperWorks 可查看 KF 内部变量。
适用算例：KF 单砖 · J2 基线 · KF 多单元轴压
Notes: OpenRadioss 的 Python/Tk 图形界面可以选择 .rad、.k 或 .inp 算例，设置线程数和 MPI 进程，提交任务并管理运行队列，也提供动画转 VTK、时程转 CSV 等结果转换选项。求解完成后，当前 HyperWorks 14 可通过 RADIOSS A 文件读取器查看动画结果。多单元轴压模型已输出应力张量、Von Mises 等结果，可在 HyperView 中分析 SX、SY、SZ 等分量并查看空间应力梯度和应力云图。H3D writer 输出 v24，当前 HW14 无法读取；较新版本才可查看 KF 的损伤、孔隙率和压力等内部变量。

## Slide 8
下一阶段：VS2022 环境适配
目标：复现 OpenRadioss 构建，并复验 LAW99 用户本构闭环
1
2
3
配置工具链
VS2022 · CMake
核对编译器与依赖
确定可复现配置
构建求解器
Starter + Engine
处理平台配置差异
检查构建与启动状态
复验 LAW99
重建用户库
重跑材料点与求解算例
对照当前 MinGW 结果
交付：可复现的 VS2022 构建步骤、平台差异记录与回归结果
Notes: 下一阶段将把重点转到 Visual Studio 2022 环境下的 OpenRadioss 适配。首先核对 VS2022、CMake 以及项目所需编译器和依赖的配置，再构建 Starter 与 Engine 并检查运行状态。随后在该环境重建 LAW99 动态用户库，重跑八项材料点矩阵、单砖求解和多单元算例，并与当前 MinGW 版本的运行状态及关键数值对照。最后整理平台差异和可复现的构建步骤，形成后续迁移与维护依据。